И Н С Т Р У К Ц И Я

по пожарной безопасности

в складских помещениях

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативно-технических, нормативных и других документов содержащих требования пожарной безопасности и предназначена для работников складских помещений.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и обязанности работников по пожарной безопасности в складских помещениях.

1.2. Пожары могут нанести большой вред предприятию и стать причиной несчастных случаев с людьми.

Опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

- повышенная температура окружающей среды, предметов;

- открытый огонь и искры;

- токсичные продукты горения, пониженная концентрация кислорода;

- падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и т.п.;

- возможность взрыва. Опасные факторы взрыва: ударная волна, пламя, образовавшиеся при взрыве или выделившиеся из поврежденного оборудования вредные вещества, содержание которых в воздухе превышает допустимую концентрацию.

Причинами возникновения пожара являются:

- неисправность отопительных приборов и нарушение правил безопасности при пользовании ими;

- неосторожное и халатное обращение с огнем;

- неисправность оборудования;

- самовоспламенение и самовозгорание материалов;

- разряды статического и атмосферного электричества.

В электроустановках причинами пожаров и взрывов могут быть:

- неисправность электрических установок: сетей, приборов освещения, электродвигателей;

- искрение в электрических машинах и аппаратах;

- токи короткого замыкания и электрические перегрузки проводов, вызывающие их недопустимый перегрев;

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов, где вследствие большого переходного сопротивления выделяется много тепла.

1.3. Порядок допуска работников предприятия к самостоятельной работе:

1.3.1. Вновь принимаемые на работу работники одновременно с оформлением на работу должны получить вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности.

Проведение вводного инструктажа и результаты проверки знаний инструктируемого должны фиксироваться в журнале регистраций вводного инструктажа.

1.3.2. Первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте должен проводиться со всеми вновь принятыми на работу, а также с работниками, переведенными для выполнения другой (новой) для них работы, а также с работниками переведёнными с других участков.

1.3.3. Повторный инструктаж по пожарной безопасности должны проходить все работники независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев.

1.3.4. Внеплановый инструктаж по пожарной безопасности должен проводиться при:

- изменении правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- изменении приспособлений и инструмента;

- использовании новых материалов, модернизации оборудования;

- при нарушении работающими правил и инструкций пожарной безопасности, что привело или могло привести к загоранию или пожару;

- при перерывах в работе в течение 6О календарных дней, а для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования пожарной безопасности, при перерывах в работе в течение 3О календарных дней.

Внеплановый инструктаж должен проводиться в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

1.3.5. Целевой инструктаж по пожарной безопасности должен проводиться с работниками перед производством ими работ, на которые оформляется наряд-допуск.

1.3.6. Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе не допускаются.

1.3.7. Противопожарный инструктаж должен содержать следующие основные вопросы:

- ознакомление с мерами противопожарного режима, установленного на предприятии;

- ознакомление с возможными причинами возникновения пожара и мерами по предупреждению пожара;

- практическое ознакомление с правилами и приемами применения средств пожаротушения, действиями по тушению пожаров и порядком вызова пожарной команды.

Проведение инструктажа должно сопровождаться показом средств пожаротушения, пожарной связи и ознакомления с правилами приведения их в действие.

1.3.8. Кроме инструктажа работники должны проходить краткий пожарно-технический минимум.

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума у всех работающих должны быть приняты зачеты. Результаты проведения зачетов должны быть оформлены в ведомости с указанием оценок по изученным темам.

Ответственным лицом за пожарный инструктаж и пожарно-технический минимум в целом по предприятию является руководитель предприятия.

1.3.9. Работники должны знать правила противопожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, правилами их использования в случаях возникновения пожара в любом месте.

1.3.1О. Назначение ответственных лиц за противопожарное состояние должно быть оформлено приказом по предприятию.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

- разъяснять работникам правила пожарной безопасности и порядок действия в случае возникновения пожара;

- принимать участие в разработке противопожарной инструкции с учетом специфики работы данного подразделения и организовывать изучение этих инструкций;

- следить за: исправным состоянием приборов отопления, вентиляции, электрооборудования, электроустановок и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей; чтобы перед окончанием работы проводилась тщательная уборка помещений и рабочих мест, а также чтобы по окончании работ электросеть была обесточена; соблюдением противопожарного режима всеми работниками;

- знать месторасположение средств пожаротушения и пожарной связи, уметь использовать их по назначению, обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность их к действию;

- в случае явной опасности возникновения пожара во время работы устранить эту опасность, не останавливаясь, если это необходимо, перед временным прекращением производимой работы;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (часть) и, не ожидая ее прибытия, приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и средствами пожаротушения.

Руководитель предприятия должен проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

1.4. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования противопожарной безопасности, указанные в настоящей инструкции, а также правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.5. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.6. Обязанность работников соблюдать правила и нормы по пожарной безопасности является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Помимо настоящей инструкции на предприятии должны исполняться требования Госпожнадзора и предписания местной пожарной команды, направленные на укрепление пожарной безопасности в любое время года.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (отпуска, болезни), необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по пожарной безопасности.

2.2. Надеть положенную по нормам спецодежду, спецобувь. Спецодежду хранить  в  специально предназначенных для этой цели помещениях (бытовках), изолированных от производственных помещений.

Работник не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, работоспособности средств связи.

2.4. Проверить отсутствие загроможденности проходов, проездов, чистоту рабочих мест.

2.5. При обнаружении каких-либо недостатков в пожарном оборудовании доложить руководителю работ, до их устранения к работе не приступать, добиться устранения недостатков.

2.6. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять следует только ту работу,  которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, осторожно, внимательно.

Работник обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты и правильно применять их, бережно относиться к выданным средствам защиты, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня, не загромождать его деталями, посторонними предметами, тряпками, мусором и своевременно очищать.

3.3. Следить, чтобы на видном месте постоянно были вывешены:

- таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии  лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- планы эвакуации людей.

3.4. В складских помещениях должен быть установлен следующий противопожарный режим:

- курение и применение открытого огня запрещается, о чем на видном месте должны быть вывешены четкие надписи. Курение допускается только в специально отведенных комнатах или местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой;

- весь горючий мусор систематически должен удаляться на специально отведенные участки и по мере накопления вывозиться;

- оборудование и другое имущество должны находиться на определенных местах.

3.5. Все работники складских помещений обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим на предприятии;

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

3.6. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ТЕРРИТОРИИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯ:

3.6.1. Территория складских помещений должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики с плотно закрывающимися крышками, а затем вывозить в пожаробезопасное место.

3.6.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары.

3.6.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

3.6.4. Не разрешается курение на территории и в помещении складов.

3.6.5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 5О м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

3.6.6. Территория складского помещения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения  наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам  в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

3.6.7. Для складского помещения должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

3.6.8. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях) помещений должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном рабочем состоянии.

3.6.9. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 2-х раз в год.

3.6.1О. В складских помещениях запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, предусмотренных в нормах и правилах;

- устраивать в складских помещениях (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

3.6.11. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

3.6.12. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

3.7. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ:

3.7.1. Хранить материалы в складах (помещениях) необходимо с учетом их свойств и совместимости.

3.7.2. Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.7.3. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы следует укладывать в штабеля. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать продольные проходы шириной не менее О,8 м.

3.7.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее О,5 м.

3.7.5. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях не допускается.

Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

3.7.6. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

3.7.7. Электрооборудование складов должно отключаться по окончании работ. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

3.7.8. Не допускается дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток.

3.7.9. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

3.8. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ЛВЖ, ГЖ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ТАРЕ:

3.8.1. Здания для хранения ГЖ в таре должны быть высотой не более 3 этажей, а ЛВЖ - одноэтажными. Хранение жидкостей с температурой вспышки выше 12О град. Цельсия в количестве до 6О куб.м допускается в подземных хранилищах из горючих материалов при условии устройства пола из негорючих материалов и засыпки покрытия слоем утрамбованной земли толщиной не менее О,2 м.

3.8.2. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 2ОО куб.м.

3.8.3. В хранилищах при ручной укладке бочки с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке бочек с ГЖ - не более 5, а ЛВЖ - не более 3.

Ширина штабеля должна быть не более 2 бочек. Ширину главных проходов для транспортирования бочек следует предусматривать не менее 1,8 м, а между штабелями - не менее 1 м.

3.8.4. Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

3.9. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ГАЗОВ:

3.9.1. Склады для хранения баллонов с ГГ должны быть одноэтажными с легкосбрасываемыми покрытиями и не иметь чердачных помещений.

Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами.

При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

3.9.2. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

3.9.3. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами.

При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за вентель.

3.9.5. В помещениях хранения газов должны быть исправные газоанализаторы довзрывоопасных концентраций, а при их отсутствии руководителем предприятия должен быть установлен порядок отбора и контроля проб.

3.9.6. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.

3.9.7. В склад, где хранятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

3.9.8. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этих случаях не должна превышать 1,5 м, а вентили должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

3.9.9. Не допускается хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов.

3.9.1О. Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

3.1О. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

3.1О.1. Складские предприятия должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств без сертификатов на них.

3.1О.2. По предприятию должно быть назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

3.1О.3. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, должны оборудоваться пожарные щиты.

3.1О.4. Требования пожарной безопасности к огнетушителям:

а) Огнетушители предназначены для тушения начинающихся пожаров и поэтому должны быть всегда исправными и готовыми к действию. Они должны иметь паспорт, в котором должен указываться тип огнетушителя, марка завода-изготовителя, назначение, правила пользования, условия хранения и сроки контроля. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Огнетушители следует подвешивать в вертикальном положении на видных местах на высоте до верхней ручки примерно 1,5 м. В помещениях огнетушители следует располагать на стенах коридоров и т.д. не ближе 1 м от отопительных приборов.

На каждые 1ОО кв.м площади помещения необходимо устанавливать один огнетушитель.

б) Для приведения густопенного огнетушителя ОП-3 в действие необходимо его снять, сорвать картонную пломбу на ударнике, проволочной шпилькой прочистить спрыск, поднести к месту пожара, перевернуть ударником вниз и ударить его кнопку о твердый предмет. Сразу после удара из спрыска должна выбрасываться густая струя пены на расстояние 6-8 м. При ударе разбиваются колбы с кислотной частью заряда, которая, смешиваясь со щелочным раствором, бурно реагирует, выделяя большое количество газообразной углекислоты. Углекислота расходуется на образование пены и создание давления в корпусе до 1О атм, благодаря которому и выбрасывается пена.

в) Усовершенствованный щелочно-кислотный густопенный огнетушитель ОП-5 предназначен для многократного использования. Огнетушитель ОП-5 приводится в действие подъемом и перекидыванием до отказа рукоятки, в результате чего пробка поднимается, открывая выход кислотной части в смесительную камеру. Стакан при пользовании огнетушителем остается целым и пригоден для новой зарядки.

г) Для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, должны применяться углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Углекислотный огнетушитель ручного действия выпускают марок ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8, отличающихся только емкостью баллона.

Эти огнетушители применяют для тушения в условиях, когда нецелесообразно использовать воду.

Радиус действия струи углекислотного огнетушителя около 2 м.

д) Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

В зимнее время (при температуре ниже 1 град.С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

е) Перед каждой перезарядкой огнетушители следует тщательно осматривать.

3.1О.5. Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

3.1О.6. Все первичные средства пожаротушения должны:

- содержаться в исправном состоянии, находиться на видном месте; при надобности в любое время суток к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;

- периодически проверяться и испытываться. Результаты проверки и испытаний следует заносить в специальный журнал произвольной формы.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара, признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожохрану, назвать адрес предприятия, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя предприятия или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, применять меры по тушению пожара имеющимися на предприятии средствами пожаротушения.

4.2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство:

- осуществить руководство эвакуации людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия работников, эвакуированных их здания, по имеющимся спискам;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию за исключением систем противопожарной защиты, выполнить другие мероприятия по предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожохраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда очага пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия или лицо, его замещающее, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о наличии людей в здании, конструктивных особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств предприятия к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4.4. По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические меры.

4.5. При несчастном случае от пожара оказать первую доврачебную помощь пострадавшему согласно инструкции N_2.

Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов:

а) По глубине поражения ожоги делятся на четыре степени:

- первая - покраснение и отек кожи;

- вторая - водяные пузыри;

- третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи;

- четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, костей.

б) Во избежание заражения нельзя касаться руками обожженной кожи, смазывать ее мазями, жирами, присыпать питьевой содой. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие вещества, так как можно содрать обожженную кожу и заразить рану.

в) Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, разрезать и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку - поверх них наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в больницу.

г) При обширных ожогах пострадавшего, не раздевая, завернуть в чистую простынь или ткань, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия медиков. Обожженное лицо закрыть стерильной марлей.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Обесточить электрооборудование.

5.2. Произвести уборку помещений. Ежедневно по окончании рабочего дня необходимо убирать из помещения мусор.

5.3. Навести порядок на рабочем месте.

5.4. Проверить противопожарное состояние склада.

5.5. Отключить электроосвещение склада.