И Н С Т Р У К Ц И Я

по пожарной безопасности

в

жилых городках

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», нормативно-технических, нормативных и других документов содержащих требования пожарной безопасности в жилых городках.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования и обязанности работников по пожарной безопасности в жилых городках.

1.2. Пожары могут нанести большой вред и стать причиной несчастных случаев с людьми.

Опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

- повышенная температура окружающей среды, предметов;

- открытый огонь и искры;

- токсичные продукты горения, пониженная концентрация кислорода;

- падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и т.п.;

- возможность травмирований при взрывах.

Причинами возникновения пожара являются:

- неисправность отопительных приборов и нарушение правил безопасности при пользовании ими;

- неосторожное и халатное обращение с огнем;

- неисправность оборудования;

- самовоспламенение и самовозгорание материалов;

- разряды статического и атмосферного электричества.

В электроустановках причинами пожаров и взрывов могут быть:

- искрение в электрических машинах и аппаратах;

- токи короткого замыкания и электрические перегрузки проводов, вызывающие их недопустимый перегрев;

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов, где вследствие большого переходного сопротивления выделяется много тепла;

- электрическая дуга, возникающая между контактами аппаратов в момент их отключения под нагрузкой;

- перегрев обмоток электрических машин и трансформаторов вследствие их перегрузки и междувитковых коротких замыканий.

1.3. Все работники жилых городков должны знать правила противопожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, правилами их использования в случаях возникновения пожара в любом месте.

1.4. Находясь на территории предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.5. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.6. Обязанность всех работников соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Помимо настоящей инструкции на предприятии должны исполняться требования Госпожнадзора и предписания местной пожарной команды, направленные на укрепление пожарной безопасности в любое время года.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (отпуска, болезни), необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по пожарной безопасности.

2.2. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, работоспособности средств связи.

2.3. Проверить отсутствие загроможденности проходов, проездов, чистоту рабочих мест.

2.4. При обнаружении каких-либо недостатков в работе противопожарного оборудования доложить руководителю работ, до их устранения к работе не приступать, добиться устранения недостатков.

2.5. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Содержать в чистоте жилые вагончики, территорию жилого городка, не загромождать их посторонними предметами, тряпками, мусором.

3.2. Следить, чтобы на видном месте постоянно были вывешены:

- таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии  лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- планы эвакуации людей.

3.3. На территории жилого городка должен быть установлен следующий противопожарный режим:

- курение допускается только в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой;

- весь горючий мусор систематически должен удаляться на специально отведенные участки и по мере накопления вывозиться;

- оборудование и другое имущество должны находиться на определенных местах.

3.4. Все работники жилого городка обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

3.5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ГОРОДКА:

3.5.1. На территории жилого городка должны быть установлены средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

3.5.2. Жилой городок должен быть обеспечен исправной телефонной связью или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

3.5.3. Территория жилого городка должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики с плотно закрывающимися крышками, а затем вывозить в пожаробезопасное место.

3.5.4. Противопожарные разрывы между жилыми вагончиками не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

3.5.5. Дороги, проезды, подъезды и проходы к жилым вагончикам, открытым складам, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

3.5.6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 5О м до жилых вагончиков. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах производить под контролем обслуживающего персонала.

Не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

3.5.7. На территории жилого городка запрещается:

- оставлять на открытых площадках бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газами, а также пустые бочки и баллоны из-под них;

- разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

3.6. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИЛЫХ ВАГОНЧИКОВ:

3.6.1. В жилых вагончиках запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение жилых вагончиков.

3.6.2. В жилых вагончиках допускается хранение (применение) не более 1О л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

Не допускается хранение баллонов, в том числе запасных, с горючими газами (ГГ) в жилых вагончиках.

3.6.3. Запрещается:

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки мест сварки от горючих материалов и без обеспечения мест производства работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в местах хранения сгораемых материалов;

- оставлять при наступлении темноты и в ночное время неосвещенными входы.

3.7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК:

3.7.1. Электроустановки должны монтироваться в соответствии с правилами.

3.7.2. Электрооборудование и электропроводка должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

3.7.3. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуры следует немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.7.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания, применять самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- использовать ролики, выключатели, розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

3.8. Запрещается:

- сушить одежду, обувь на батареях отопления, а также загромождать свободный доступ к ним;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления.

3.9. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

3.9.1. Жилой городок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств без сертификатов на них.

3.9.2. По жилому городку должно быть назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

3.9.3. Требования пожарной безопасности к огнетушителям:

а) Огнетушители предназначены для тушения начинающихся пожаров и поэтому должны быть всегда исправными и готовыми к действию. Они должны иметь паспорт, в котором должен указываться тип огнетушителя, марка завода-изготовителя, назначение, правила пользования, условия хранения и сроки контроля. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Огнетушители следует подвешивать в вертикальном положении на видных местах на высоте до верхней ручки примерно 1,5 м. В помещениях огнетушители следует располагать на стенах не ближе 1 м от отопительных приборов.

б) Для приведения густопенного огнетушителя ОП-3 в действие необходимо его снять, сорвать картонную пломбу на ударнике, проволочной шпилькой прочистить спрыск, поднести к месту пожара, перевернуть ударником вниз и ударить его кнопку о твердый предмет. Сразу после удара из спрыска должна выбрасываться густая струя пены на расстояние 6-8 м. При ударе разбиваются колбы с кислотной частью заряда, которая, смешиваясь со щелочным раствором, бурно реагирует, выделяя большое количество газообразной углекислоты. Углекислота расходуется на образование пены и создание давления в корпусе до 1О атм, благодаря которому и выбрасывается пена.

в) Усовершенствованный щелочно-кислотный густопенный огнетушитель ОП-5 предназначен для многократного использования. Огнетушитель ОП-5 приводится в действие подъемом и перекидыванием до отказа рукоятки, в результате чего пробка поднимается, открывая выход кислотной части в смесительную камеру. Стакан при пользовании огнетушителем остается целым и пригоден для новой зарядки.

г) Для тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением, должны применяться углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Углекислотный огнетушитель ручного действия выпускают марок ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8, отличающихся только емкостью баллона.

Эти огнетушители применяют для тушения в условиях, когда нецелесообразно использовать воду.

Радиус действия струи углекислотного огнетушителя около 2 м.

д) Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

е) Перед каждой перезарядкой огнетушители следует тщательно осматривать.

3.9.4. Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

3.9.5. Все первичные средства пожаротушения должны:

- содержаться в исправном состоянии, находиться на видном месте; при надобности в любое время суток к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;

- периодически проверяться и испытываться. Результаты проверки и испытаний следует заносить в специальный журнал произвольной формы.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара, признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожохрану, назвать адрес жилого городка, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя жилого городка или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, применять меры по тушению пожара имеющимися на предприятии средствами пожаротушения.

4.2. Руководитель жилого городка (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство:

- осуществить руководство эвакуацей людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия работников, эвакуированных из жилого городка, по имеющимся спискам;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия по предотвращению развития пожара и задымления;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожохраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель жилого городка или лицо, его замещающее, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о наличии людей в жилом городке и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств предприятия к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4.4. По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические меры.

4.5. При несчастном случае от пожара оказать первую доврачебную помощь пострадавшему согласно инструкции N2.

Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов:

а) По глубине поражения ожоги делятся на четыре степени:

- первая - покраснение и отек кожи;

- вторая - водяные пузыри;

- третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи;

- четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, костей.

б) Во избежание заражения нельзя касаться руками обожженной кожи, смазывать ее мазями, жирами, присыпать питьевой содой. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие вещества, так как можно сорвать обожженную кожу и заразить рану.

в) Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, разрезать и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку - поверх них наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в больницу.

г) При обширных ожогах пострадавшего, не раздевая, завернуть в чистую простынь или ткань, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия медиков. Обожженное лицо закрыть стерильной марлей.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Навести порядок на территории жилого городка и в жилых вагончиках. Ежедневно убирать мусор, отходы, загрязнения.

5.2. Проверить противопожарное состояние жилого городка.